Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»_______________________

Заказчик: Администрация

Красносулинского района Ростовской обл.

Договор № 82 от 02.06.2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

Положение о территориальном планировании.

Пояснительная записка

Генеральный директор,

канд.техн.наук, заслуженный строитель  РФ                                 А.Д.Лаппо

Директор по производству                                                                  Н.М.Сидоренко

Директор по научной работе

канд.географ.наук                                                                                 Э.А.Миленина

Заведующий научно-проектным отделом

канд.архитектуры                                                                                 Р.И.Хамецкий

Главный архитектор проекта

Почетный архитектор РФ					        Р.А.Мирзоев

Санкт-Петербург,

2009 г.

Генеральный план городского поселения «Горненское»

Красносулинского района Ростовской области

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1. Положения о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию проекта.

Том 3. Инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС).

Б. Графические материалы

- Графические материалы к тому 1.

- Графические материалы к тому 2.

- Графические материалы к тому 3.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………..4

1.Цели и задачи территориального планирования…………………………...…..……………..5

2.Краткая историческая справка и общая характеристика поселения…………………….......5

3.Природные условия………………………………….………………………………….………8

4.Система зонирования……………………………………………………………………….......9

- Санитарно-экологическое состояние окружающей среды…………………………………11

6.Проектные предложения………………………………………………….…………...………12

7.Транспортная инфраструктура………………………………………………………………..13

8.Инженерная инфраструктура……………………………………………………………….....14

8.1.Водоснабжение…………………………………………………………………………....14

8.2.Канализация хозяйственно-бытовая……………………………………………………..15

8.3.Теплоснабжение…………………………………………………………………………...16

8.4.Газоснабжение…………………………………………………………………………….17

8.5.Электроснабжение………………………………………………………………………..17

8.6.Средства связи…………………………………………………………………………….19

9.Санитарная очистка территории …………………………………….………………………..19

10.Инженерная подготовка территории………………………………………………………...20

11. Эколого-планировочные решения…………………………………………………………..22

12. Первая очередь строительства и проектная документация, разработка которой

необходима в первоочередном порядке…………………………………………………….......23

13.План реализации генерального плана………………………………………………….........25

14.Основные технико-экономические показатели……………………………………………..25

Приложения………………………………………………………………………………………29

- Задание на разработку генеральных планов Горненского и Углеродовскго городских поселений Красносулинского района Ростовской области.

Графические материалы к тому 1

- Ситуационный план. План современного использования территории (опорный план). Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства. М 1:25000.

- Генеральный план развития городского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон. Схема транспортной и инженерной инфраструктуры. М 1:25000.

- Схема современного использования территории населенного пункта. М 1:5000.

- Схема комплексной оценки территории населенного пункта. М 1:5000.

- Генеральный план (Основной чертеж). М 1:5000.

- Схема транспортной инфраструктуры. М 1:5000.

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. М 1:5000.

# Введение

Генеральный план Горненского городского поселения Красносулинского района Ростовской области разработан на основании задания, утвержденного Главой администрации Красносулинского района В.А.Пирожниковым и согласованного зам.министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, главным архитектором Ростовской области А.М.Бояриновым 29.02.2008 г.

Проект генерального плана поселения выполнен на топографических основах                     М 1:25000 и 1:5000. Горненское городское  поселение включает два населенных пункта – пос.Горный и поселок Лесостепь на северо-востоке поселения.

Генеральный план выполнен авторским коллективом научно-планировочного и инженерно-экологического отделов в составе:

Архитектор – зав. НПО  Р.И.Хамецкий,

Главный архитектор проекта Р.А.Мирзоев,

Архитектор - Е.А.Огородникова,

Инженера-экономиста – Н.Н.Косаревой,

Инженера по транспортной и инженерной инфраструктурам – М.М.Казакова,

Инженеров-экологов – нач.отдела В.П.Саранцевой, А.А.Стемпковской и А.Ю.Анчуковой.

Проект  выполнен и оформлен в  соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 191-ФЗ), с соблюдением требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства РФ и региональных Ростовской области.

Главный архитектор проекта						Р.А.Мирзоев

# 1. Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план Горненского городского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития поселения является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека. Для достижения  указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда;

- развитие и совершенствование производственной базы, создание новых рабочих мест для жителей поселения;

- развитие и совершенствование архитектурно-планировочного решения и системы обслуживания населения;

- обеспечение развития и совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- создание условий для  отдыха населения.

# 2. Краткая историческая справка и общая характеристика поселения.

Муниципальное образование «Горненское городское поселение» расположено в южной части Красносулинского района в 14  км (по автодороге) от районного центра г.Красный Сулин и в 7 км севернее г.Шахты. Горненское поселение включает два населенных пункта – поселки Горный и Лесостепь с населением 2,8 тыс.чел.

Возникновение и развитие поселка связано с железной дорогой Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва, начало строительства которой относится к последней четверти 19 века.

В 1912 г. На прямом участке железной дороги в связи со строительством ветки на шахты современного Красного Сулина было начато создание разъезда железнодорожной станции Горная, пуск которой состоялся в 1917 г. Ветка и станция были рассчитаны на доставку угля, добываемого в Сулине к железнодорожной магистрали. Позднее к южной горловине станция присоединила и ветка, обслуживающая шахты современного города Шахты. В связи со строительством станции при ней в 1914 г. был заложен поселок, положивший начало Горненскому городскому поселению. Его строительство началось западнее станции, были заложены первые каменные дома и бараки для временного размещения строителей.	Первая мировая война принесла разруху, которая после окончания гражданской войны сменилась постепенным оживлением и восстановлением строительства.

В годы 1-й пятилетки в поселке организуется МТС (машино-тракторная станция), началось освоение земель восточнее станции. Построены: первое здание вокзала, клуб, баня на Привокзальной улице.

Во время Великой отечественной войны поселок долго находился в прифронтовой полосе, и более семи месяцев фашисткой оккупации.

На территории поселка по ул. Советской около железной дороги, находится братская могила, на ней в настоящее время установлен обелиск. В память о войне перед зданием администрации устроена озелененная площадь и воздвигнут памятник.

В послевоенный период поселок активно застраивался как с западной стороны железной дороги – ул. Победы, Советская, Комсомольская, так и с восточной – вокруг площадки МТС по улицам Соцтруда и Первомайской.

На железнодорожной  станции строится новое здание пассажирского вокзала, жилые и служебные здания вдоль Привокзальной улицы.

Здания в поселке в основном индивидуальные. Одноэтажные двухквартирные дома размещаются вдоль улиц Центральной, Мира, Молодежной и Автодорожной. Секционные дома сформировали застройку северного окончания ул. Соцтруда и пер. Школьного.

Активно возводятся общественные здания. Школьные здания размещены севернее площадки МТС: в северной части ул. Соцтруда -  областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии г. Красного Сулина  Ростовской области.

Административное здание размещено рядом с площадкой МТС на ул. Соцтруда.

В поселке имеется два детских дошкольных учреждения. Медицинские учреждения представлены в поселке фельдшерско-акушерским пунктом. Почта находится рядом с железнодорожным вокзалом. В поселке имеется 6 магазинов.

В связи со строительством в середине 60-х годов прошлого века железнодорожной линии Горная – Усть-Донецк северо-восточнее поселка на ж.д.магистрали Ростов-Москва была построена новая железнодорожная станция Лесостепь и одноименный поселок при ней, который застроен одноэтажными 2-х квартирными домами, расположенными вдоль платформы железной дороги. В посёлке отсутствуют учреждения системы обслуживания.

Магистральная железнодорожная линия Ростов-на-Дону-Москва является основной планировочной осью поселения.

Застройка поселка Горный сложилась с западной и восточной сторон станции Горная, где сформировалась центральная часть поселка.

Ее основой стали застройка пассажирской стороны станции с вокзалом, обслуживающими и служебными зданиями и площадка МТС, вокруг которой интенсивно стала складываться жилая застройка и центральная зона поселка, включающая железнодорожный вокзал, мемориал Великой Отечественной войны, здание поселковой администрации промышленная площадка МТС и впоследствии в 60-е годы школьные здания и связанные с ними жилые дома по улице Соцтруда и переулку Школьному, небольшие торговые здания на площади перед администрацией поселка.

В настоящее время в поселке Горный имеется весьма ограниченное число предприятий, учреждений и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице № 2-1 приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Горненского городского поселения, по состоянию на конец 2008 г.

Перечень предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории

Горненского городского поселения

Таблица № 2-1

| №№ пп | Наименование | Адрес | Кол-во | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сельхозтехника» | п.Горный | 12 | Ремонт топливной аппаратуры |
| 2 | ООО «Лазоревая степь» | п.Горный | 9 | Сельхозработы |
| 3 | МОУ СОШ № 22 | п.Горный ул.Соцтруда,1 | 41 | Образовательная деятельность |
| 4 | МДОУ № 13 «Аленушка» | п.Горный, ул.Первомайская,,30 | 11 | Образовательная деятельность |
| 5 | МДОУ № 43 «Солнышко» | п.Горный, ул.Советская, 68 | 22 | Образовательная деятельность |
| 6 | Красносулинский детский дом | п.Горный, пер.Школьный,4 | 77 | Образовательная деятельность |
| 7 | ПБОЮЛ Аленина маг. «Ветерок» | п.Горный, ул.Соцтруда, | 5 | Торговля |
| 8 | Станция Горная | п.Горный, ул.Привокзальная | 35 | Обслуживание ж.д.транспорта |
| 9 | Отделение связи | П.Горный, Привокзальная | 10 | Почтовые услуги |
| 10 | ПБОЮЛ Черевкова Л.С. «От Ларисы» |  | 11 | Торговая деятельность |
| 11 | ПБОЮЛ Абасян В.П. | п.Горный, ул.Первомайская, 28 | 2 | «-« |
| 12 | ПБОЛ Аленива «1000 мелочей» | п.Горный, ул.Соцтруда | 2 | «-« |
| 13 | ПБОЮЛ Бархаян «Незабудка» | п.Горный, ул.Советская | 2 | «-« |
| 14 | ПБОЮЛ Абасян О.П. магазин | п.Горный, ул.Советская, 110 | 2 | «-« |
| 15 | Администрация Горненского городского поселения | п.Горный, ул.Соцтруда, 1а | 15 | Местное управление |
| 16 | «ФАП» Горненского городского поселения» | п.Горный, ул.Советская, д.121а | 3 | Мед.учреждение |
|  | ИТОГО: |  | 259 |  |

Группа предприятий представлена ООО «Сельхозтехника», ООО «Лазоревая степь» и станцией Горная СКЖД – всего 56 р.мест.

Самым крупным учреждением в поселке является Красносулинский детский дом областного управления образования – 77 р.мест.

Вместе они составляют группу предприятий, не входящую в число обслуживающих учреждений поселка, всего – 133 р.места.

Остальные предприятия, учреждения и организации относятся к обслуживающей население группе работников – всего  126 р.мест.

Общая сумма рабочих мест – 259.

При трудоспособном населении, насчитывающем около 1700 чел. Имеющиеся рабочие места занимают лишь 15% населения поселка.

По данным районного центра занятости в пос.Горном зарегистрировались в качестве безработных 27 человек.

Численность населения городского поселения Горный по данным Ростовстата составила:

на 01.01.2006 г. – 2,7 тыс.чел.

на 01.01.2007 г. – 2,7 тыс.чел.

на 01.01.2008 г. – 2,8 тыс.чел.

На 1 очередь и расчетный срок предполагается, что численность населения Горненского поселения увеличится незначительно по отношению к существующей 2,8 тыс.чел. и составит 3,0  тысячи жителей.

# Природные условия.

Климат района – континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха по временам года. Он формируется под влиянием воздушных масс, приходящих из Арало-Каспийской провинции и под влиянием геоморфологических факторов. Донецкий кряж задерживает поступление холодного воздуха с северо-восточными ветрами и поэтому здесь значительно холоднее, чем на соседней Азово-Кубанской низменности. Особенно неблагоприятным климатическим фактором являются суховеи, дующие с юго-востока и востока, вызывающие недостаток насыщения влагой воздуха и иссушение почвы. По розе ветров преобладают ветра восточных румбов, весной их скорость может достигать 15-20 м/сек и тогда над землей бушует пыльная буря, вызывая интенсивную эрозию (дефляцию) почвенного покрова.

По данным метеостанции г.Шахты среднегодовая температура воздуха составляет 9,30С. Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные - январь и февраль. Продолжительность безморозного периода 6-7 месяцев. Средняя дата первого заморозка – 12 октября, последнего – 19 апреля.

Снежный покров не постоянен и обычно не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы колеблется от 0,5 до 0,9 м.

Количество осадков составляет 400-450 мм в год. Около 70% осадков выпадает в теплый период года в виде ливневых дождей.

Испарение с водной поверхности достигает в районе 1400-1600 мм/год, т.е. в                      3-4 раза превышает годовую сумму осадков.

Горненское городское поселение  расположено  на слабо холмистом равнинном участке в пределах отрогов Донецкого Кряжа. Территория поселения имеет общий уклон поверхности с северо-запада на юго-восток,  где берет начало формирующийся на территории поселения лог Большая Журавка, образующий временный водоток, вливающийся в правый приток реки Грушевки. В 650-800 м ниже последних домов поселка лог перекрыт земляной дамбой и образует запруду (став) размером 300 м в длину и 100 м по основанию (площадь 1,5 га). Перепад отметок от 240 на самой высокой точки на севере до 185 м в центральной части поселка и до 134,0 м в самой низкой точке территории на днище лога. Общий  перепад участка 77 м, расстояние между верхней и нижней точками 4,0 км.

Строительство фундаментов зданий и прокладка инженерных сетей осуществляется на лессовидных суглинках – грунтах, характеризующихся повышенной степенью деформации и просадочностью, степень которых определяется в результате инженерно-геологических изысканий.

# 4. Система зонирования.

Современная система зонирования территории населенных мест проявляется через ряд зональных подсистем: функционального зонирования, строительного, регламентно-режимного.

Подсистема функционального зонирования рассматривает связи и условия формирования функциональных зон Горненского городского поселения:

• жилой;

• общественно-деловой;

• производственной;

• инженерной и транспортной инфраструктуры;

• сельскохозяйственного использования;

• рекреационной;

• специального назначения.

Застройка поселков Горный и Лесостепь, входящих в Горненское городское поселение малоэтажная двух типов:

- малоэтажная, застроенная  многоквартирными секционными и блокированными жилыми  домами;

- малоэтажная, застроенная индивидуальными жилыми домами с участками -

территории, которых показаны на чертежах зонирования территории поселения.

К регламентно-режимному зонированию относятся:

- размещение кладбищ существующих и проектируемых;

- водоохранные зоны от источников водоснабжения и трубопроводов. Принято от водоводов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1160-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- водоохранная зона от водоема – принята от става в восточной части поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ и равна 50 м (водоохранная зона и прибрежная защитная полоса);

- санитарно-защитные зоны современные и проектные описаны разделе «Охрана окружающей среды».

Сложившееся зонирование территории поселения приведено на «Схеме современного использования территории (опорный план)».

Так же на схеме отражена информация о видах собственности на землю:

• собственность Российской Федерации включает  земли под железными дорогами;

• собственность субъекта Российской Федерации – участок Красносулинского детского дома, котельной при нем и тяговой подстанции около ж.д. станции Лесостепь;

• частная собственность на землю – большинство участков земель усадебной индивидуальной застройки;

• собственность муниципального образования Горненское городское поселение – все земли поселения, не вошедшие в приведенные выше виды собственности.

На схеме показаны границы земель различных категорий на территории Горненского городского поселения:

• земель населённых пунктов;

• земель промышленности, транспорта, связи, энергетики;

• земель сельскохозяйственного использования;

• земель лесного фонда.

Анализ этой информации позволил сделать предложения по уточнению границ населённого пункта Горный и Горненского городского поселения.

# 5. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория городского поселения Горный относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Здесь имеют место: приземные инверсии с различной интенсивностью, застой атмосферного воздуха и непродолжительные туманы.

Посты Росгидромета на территории Горненского городского поселения отсутствуют. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории поселения не проводятся. В связи с этим оценка состояния атмосферного воздуха может быть выполнена только на основании косвенных факторов.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Горненского городского поселения являются подземные воды. Забор воды осуществляется из скважины ГУ РО «Донлесхоз» и частично используется привозная вода, которая не гарантирует эпидемиологическую безопасность.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей, их низкая санитарная надежность, несвоевременное устранение аварий на водопроводных сетях приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

В зону шумового дискомфорта от железнодорожного транспорта попадает часть жилой застройки п.г.т. Горный.

Интенсивность потока транспортных средств основных городских автодорог, проходящих в непосредственной близости в жилых районах, незначительна и не оказывает негативное влияние по акустике.

Наиболее значимыми источниками электромагнитного загрязнения антропогенной природы являются радиотелевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи и линии электропередач (ЛЭП) свыше 300 кВ.

Линии электропередач свыше 300 кВ, для которых в соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) устанавливаются СЗЗ, проходят вне жилой застройки.

На территории г.п. Горный сосредоточено три  передающих радиотехнических объекта (ПРТО).

В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, особенность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения - техногенные и природные.

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий;

- санитарно-защитные зоны и охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- СЗЗ санитарно-технических объектов (кладбища,  канализационные очистные сооружения);

- зоны охраны источников нецентрализованного водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

# 6. Проектные предложения

В целях решения архитектурно-планировочных задач, намечен ряд мероприятий:

- уточнение границ населённого пункта Горный и Горненского городского поселения.

- организация новой производственной зоны.

- освобождение территории, занимаемой ООО «Сельхозтехника», с использовать её для развития поселкового центра. Новая площадка центра пешеходной улицей связана с железнодорожной станцией Горная, пассажирским вокзалом, почтой и магазином.

- создание новой производственной зоны западнее посёлка для размещения предприятий малого бизнеса.

- организация пешеходной  связи между жилой застройкой и новой площадкой производственных предприятий  с устройством пешеходной развязки в разных уровнях с железной дорогой в южной горловине станции Горная.

- жилая застройка развивается в восточном и южном направлениях, резерв поселковой жилой застройки намечается в восточном и южном направлениях.

- изменение размещения очистных сооружений канализации с рекультивацией участка существующих полей фильтрации. После рекультивации, на этой территории предлагается размещение спортивного комплекса, в северной части которого располагается спортивное ядро и игровые площадки, а в южной части вокруг водоема небольшой парк вдоль балки и по обоим берегам става, с устройством развлекательного комплекса. Общая площадь участка около 15 га.

- восточнее спорткомплекса, предлагается поместить участок кладбища, а за ним, на самых низких отметках, очистные сооружения бытовой канализации с полной биологической очисткой стоков и очистные сооружения дождевой канализации.

Севернее спортивной зоны и кладбища до границы поселения намечается размещение огородов населения общей площадью около 20 га.

# 7. Транспортная инфраструктура

В настоящее время основные транспортные связи осуществляются по следующим улицам:

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская | 2,9 | 7 | 20300 |
| 2 | Ул. Соцтруда | 1 | 7 | 7000 |
| 3 | Ул. Спортивная | 0,5 | 5 | 2500 |
| 4 | Ул. Привокзальная | 1,1 | 7 | 7700 |
| 5 | Пер. Школьный | 0,5 | 5 | 2500 |

Через городское поселение проходит магистральная железная дорога Ростов - Москва, которая затрудняет транспортное сообщение между западной и восточной частями поселения. В настоящее время организован пешеходный мост севернее железнодорожного вокзала и один транспортный переезд через железную дорогу в одном уровне по улице Степной, на котором транспортные задержки достигают 30 минут.

Также имеется ответвление железной дороги в сторону электрометаллургического завода г. Шахты, через которую организован переезд в одном уровне.

От станции Горная существует отвод на станцию Юбилейная, которая находится в городе Красный Сулин.

С запада вблизи поселения проходит федеральная автодорога М4 – «Дон». В настоящее время существуют два съезда на неё.

Северный съезд на федеральную дорогу организован по дороге через п. Лесостепь. Дорога в настоящее время грунтовая. Планируется устроить на ней асфальтовое покрытие.

Мероприятия, направленные на улучшение транспортных и пешеходных связей:

- Строительство транспортной развязки южнее существующего переезда. Развязка необходима как для беспрепятственного пересечения железной дороги жителями Горненского городского поселения, так и для транспорта следующего по внешней дороге от промышленной зоны г. Красный Сулин в сторону г. Усть-Донецк. Эта дорога также является южной обходной дорогой поселения.

- Строительство пешеходного тоннеля у существующего железнодорожного переезда через ответвление на электрометаллургический завод. Для удобного сообщения центральной части поселения с новой производственной зоной.

- Подключение съездов на федеральную автодорогу М4-«Дон» через транспортные развязки. Подключение северного съезда ведётся путём реконструкции существующей транспортной развязки. Организация западного съезда планируется путём строительства развязки на пересечении М4-«Дон» и автодороги «Красный Сулин - Усть-Донецк», проектируемой в схеме территориального развития Восточно-Донбасской агломерации.

4)  На территории производственной зоны планируется разместить комплекс автосервиса, в составе: АТП, станция технического обслуживания, автозаправочная станция, пожарное депо.

По состоянию на 2009 год, по данным ГИБДД  в поселении зарегистрировано 746 единиц автотранспорта. Из них:

- легковых автомобилей  538

- автобусов   22

- грузовых автомашин  121

- мототранспорта 65

В поселении нет внутрипоселковых автобусных маршрутов. Все имеющиеся маршруты – внешние. Это маршруты: «Шахты - Горный» и «Красный Сулин - Шахты».

Принципиальное проектное решение по организации движения, классификации элементов уличной сети и размещению площадок, относящихся к транспортной инфраструктуре, представлено на чертеже в масштабе 1:5000 «Схема транспортной инфраструктуры».

# 8. Инженерная инфраструктура

## 8.1.Водоснабжение

Водоснабжение п.Горный производится от подземных источников находящихся к северу от посёлка в п.Донлесхоз, откуда воду по водоводам транспортируют на п. Лесостепь и водонапорную башню п. Горный.

Противопожарный и выравнивающий запас воды находится в водонапорной башне (объёмом 450м3) и в стальном резервуаре(50м3)

На данный момент поселок снабжается водой из одной скважины, производительностью 360  м3/сут.

Большинство домов поселка получают воду из водоразборных колонок. Однако есть ряд зданий, обладающих внутренним водопроводом.

Водопроводные сети поселка имеют высокий процент износа.

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь сохраняется подземный водозабор п. Донлесхоз. Однако запасы воды не утверждены, и вода превышает требования по жесткости. На расчетный срок предлагаются два варианта развития системы водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

1 Вариант:

Использование подземных вод п.Донлесхоз.

Этот вариант потребует:

- разведки и утверждения запасов подземных вод

- бурения дополнительных скважин

- устройство водопроводных очистных сооружений для очистки воды до приемлемого качества.

- реконструкция водовода Донлесхоз – Горный

- реконструкция существующих и прокладка новых сетей водоснабжения по поселку.

2 Вариант:

Подключение к сети водоснабжения г.Шахты, от проектируемого водовода на г.Красный Сулин.

Этот вариант потребует:

- строительство водовода длиной 5,5 км

- реконструкция существующих и прокладка новых сетей водоснабжения по поселку.

Предпочтительным считается вариант 2.

## 8.2. Канализация хозяйственно-бытовая

В настоящее время в п. Горный канализовано только несколько домов в  центральной части поселка. Сточные воды самотеком поступают на канализационные очистные сооружения.

КОС представляют собой поля фильтрации.

Основная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в септики. Опустошение септиков производится по мере их заполнения. Сточные воды вывозят на КОС.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка.

## 8.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение имеют несколько жилых и общественных зданий в центре поселка, отапливаемые от существующей котельной. Остальные здания отапливаются местными котельными или местными приборами отопления, работающими на угле или электричестве.

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии из котельных – качественный, с параметрами теплоносителя при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, 95/70(С.

Мероприятия:
- реконструкция существующей котельной

- реконструкция существующих сетей;

- прокладка новых сетей;

Газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

## 8.4. Газоснабжение

В настоящее время п. Горный не газифицирован.

Раздел разработан с учетом требований СНиП 42-01-2002, 2.07.01-89*, СП 42-101-2003.

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию поселка.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- Населению – для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей  и к автономным теплогенераторам (в усадебной застройке).

- На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

Мероприятия:

- установка ГРП

- прокладка трубопроводов

Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

## 8.5. Электроснабжение

Электроснабжение поселка Горный осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на электрической подстанции Ш11, напряжением 110/35/10 кВ, находящейся в поселке Таловый. Питание подстанции производится по ВЛ-35 кВ. от линийШ16-Ш30-Ш45-Ш50.

На подстанции Ш11 установлено два трансформатора мощностью 6300кВА каждый. Загруженность трансформаторов на 2007г составила 15%.

Распределение электроэнергии в поселковой застройке осуществляется по линиям 6 кВ.

Потребление электроэнергии 100 тыс.кВт.ч в год.

Источником электроснабжения поселка предусматривается существующая электроподстанция Г3.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

## 8.7. Средства связи

Телефонизация

Обеспечение телефонной связью абонентов поселка осуществляется от АТС эксплуатируемой ОАО «ЮТК».

Заявки на установку телефонов отсутствуют.

Линейные сооружения выполнены в телефонной канализации, кабелем и воздушными линиями.

Вопросы развития телекоммуникаций, систем передач данных, развитие сетей «Интернет», обеспечение населения современными средствами связи с предоставлением различного набора услуг, являются одной из первостепенных задач городской администрации поселка.

Мероприятия по развитию комплекса средств связи в поселке должны стать:

- наращивание номерной емкости ГТС на базе современного цифрового оборудования с целью обеспечения 100% удовлетворения в телефонизации населения, предприятий и организаций поселка;

- замена морально устаревшего оборудования на существующей  АТС «Квант»;

- построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконной техники, организацией межшкафных связей, организацией выносных абонентских модулей в отдаленных от опорных АТС районах, что повысит гибкость, эффективность и надежность эксплуатации сети;

- реализация положений ФЦП «Электронная Россия» по созданию информационных сетей, сетей Интернет и IP телефонии с внедрением на сетях новейших телекоммуникационных технологий;

- дальнейшее развитие сотовой радиотелефонной связи в поселке;

- расширение предоставляемых услуг населению по сетям ТФОП (доступ в Интернет, услуги Мультисервисной сети связи, информационно-справочные услуги и др.).

Радиофикация, телевидение.

В поселке нет радиофикации.

Поселок  находится в зоне уверенного приема (15 км) телевизионных программ, метрового и дециметрового диапазонов. Прием телевизионных программ населением ведется на коллективные и индивидуальные антенны.

Местоположение телевизионного ретранслятора – г.Шахты

В районах  нового строительства предлагается использование  эфирного радиотрансляционного радиовещания с использованием УКВ ЧМ станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Мероприятия по развитие телевизионного вещания:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- дальнейшее развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г. на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптиковолоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в городе удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для успешного развития деловых и общественных связей, повышению уровня комфорта населения.

# Cанитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории городского поселения Горный являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, озелененные территории, места общественного пользования и отдыха, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:

- Сбор и удаление ТБО.

- Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных зданий.

- Промышленные отходы и другие специфические отходы.

- Отходы лечебно профилактических учреждений.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории: установление периодичности удаления бытовых отходов, обследование объектов и определение количества подлежащих удалению отходов, назначение режима работы спецмашин, заключение договора на сбор и удаление бытовых отходов с жилищно-эксплуатационными организациями (владельцами личных домов) составление маршрутных графиков работы спецмашин.

В соответствии с ФЗ № 87 «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В соответствии с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.1.7.728-99) «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений») утилизацию опасных и чрезвычайно опасных отходов ЛПУ необходимо осуществлять на специальных установках по обезвреживанию медицинских отходов термическими методами.

# 10. Инженерная подготовка территории.

Горненское городское поселение расположено на слабохолмистом равнинном участке в пределах отрогов Донецкого кряжа. Территория поселения имеет общий уклон на юго-восток, где берет начало формирующийся на территории поселения лог Большая Журавка, образующий временный водоток, вливающийся в правый приток реки Грушевки. В 650-800м ниже последних домов поселка лог перекрыт земляной дамбой и образует запруду. Перепад отметок от 211м в самой высокой точке до 185 м в центральной части поселка и до 134 м. в самой низкой точке территории на днище лога. Общий перепад участка 77м..

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории п.Горный:

а) вертикальная планировка территории;

б) организация  отведения и очистка поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные воды) с очисткой загрязненной части;

в) благоустройство балки (в пределах территории поселка);

г) благоустройство проектируемых рекреационных зон.

# 11. Эколого-планировочные решения.

На основании действующей нормативно-правовой базы, региональных природоохранных программ, таких как областной закон «О внесении изменений в Областной закон «Об охране окружающей среды в Ростовской области» (№ 511-ЗС от 30.06.2006 г.), природоохранных программ Администрации Красносулинского района  генеральным планом разработаны следующие основные экологически ориентированные планировочные решения:

- планировочные мероприятия по снижению вредного техногенного воздействия на население и окружающую среду;

- соблюдение регламента водоохраной зоны балки Большая Журавка;

- комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории;

- вынос объектов жилой и социальной структуры из экологически вредных зон (санитарно-защитных зон) и зон с нарушением регламентов по акустическому фактору;

- усовершенствование технологии и модернизация системы очистки выбросов на предприятии ООО «Асфальто-бетонный завод»;

- предусмотрена резервная территории для организации промзоны с нормативным разрывом от жилой застройки и системой средозащитного озеленения, отделяющего ее от жилых кварталов;

- предлагается (как вариант) на отдаленную перспективу перевод промплощадки асфальто-бетонного завода ближе к территории резервируемой  промзоны;

- разработан комплекс мероприятий по поэтапной рекультивации полей фильтрации.

- намечено строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с расчетной производительностью 515 м3/сут.

- необходимо периодически производить замеры пробы воды децентрализованного водоснабжения (индивидуальные колодцы), качество воды должно соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- достижение современного уровня инженерного благоустройства жилых территорий;

- усиление средозащитного озеленения вдоль автодорог;

- использования территории лесного массива Донлесхоз в рекреационных целях;

- для снижения уровня шумового воздействия  генплане предусмотрено:

-функциональное зонирование территории с отделением жилых, общественно-деловых и рекреационных зон от источников шумового воздействия, в том числе перенос объектов, расположенных в полосе отвода железной дороги (детское дошкольное учреждение и жилые дома)

-формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль железной дороги и автодорог с учетом уже имеющегося приусадебного озеленения, способствующих шумозащите;

  - усовершенствование системы сбора и достижение санитарного норматива вывоза твердых бытовых отходов (ТБО);

  - ликвидация стихийных несанкционированных свалок;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, почвенного покрова, зеленых насаждений и т.д.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице № 11-1.

Таблица № 11-1. Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух | перевод котельной, работающей на твердом топливе (угле), на природный газ; регулярный полив улиц в теплый период; организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; созданию экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованием EURO II, EURO III); сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным магистралям города; предусмотреть внедрение системы мониторинга по основным направлениям |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | разработка проектов водоохранных зон прудов и их благоустройство; реконструкция и модернизация городских сетей канализации, учитывая их степень физического износа; реконструкция и модернизация водопроводных сетей, учитывая их степень физического износа; строительство очистных очистных сооружений бытовой канализации в восточной части поселения; организация стока ливневых вод; строительство очистных сооружений ливневых вод; мониторинг качества воды в водоемах (прудах), используемых в рекреационных целях. |
| 3 | Почвы | ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; укрепление склонов оврагов, балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков; принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; рекультивация участка полей фильтрации. |
| 4 | Зеленые насаждения | реконструкция и сохранение существующих рекреационных зон; увеличение объема озеленения городской территории с применением ярусного и вертикального озеленения с пополнением пород древесных, кустарниковых травяных насаждении; благоустройство, уход и новое «зеленое строительство» (детальнее проектные решения по озеленению разрабатываются на стадии проектов планировки); внедрение приемов компенсационного озеленения при строительстве жилых и административных зданий и промышленных объектов; озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня с использованием газопоглощающих пород. |
|  | Санитарная очистка территории | усовершенствование системы сбора и достижение санитарного норматива вывоза твердых бытовых отходов (ТБО); жидкие отходы из неканализованных домовладений необходимо вывозить ассенизационным вакуумным транспортом по мере заполнения септиков, но не реже одного раза в полгода. ликвидация стихийных несанкционированных свалок. |

# 12. Первая очередь строительства и проектная документация, разработка которой

# необходима в первоочередном порядке.

Следует  отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон  с параметрами планируемого развития. Конкретная номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие  чего данные по составу и емкости являются ориентировочными и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Генеральным планом поселения роста численности его населения не предусматривается, намечается лишь увеличение среднего расчетного уровня жилой обеспеченности с 17,0 до 21,0 м2 на 1 очередь строительства и 25,0 м2 на человека на расчетный срок.

Участки усадебной застройки намечается разместить по окраинным улицам поселка Горный - ул. Лесной на востоке поселка и безымянной улице с южной стороны поселка параллельно Автодорожной улице.

Малоэтажную секционную и блокированную застройку предполагается разместить на свободных от застройки участках в западной части квартала, ограниченного улицами Спортивной, Мира и Первомайской. В этот же квартал предлагается  перенести детский сад № 13 «Аленушка».

В период первой очереди строительства предполагается освободить участок застройки центра поселка с переносом ООО «Сельхозтехника» в новый производственный район, выполнить проект планировки центра и проекты отдельных зданий и приступить к их реализации. Начало этой работе положило намечаемое строительство спортивного зала в легких конструкциях, отвод под которое учтен в проекте.

Первая очередь строительства характеризуется необходимостью разработки значительного числа проектов планировки, инженерной и транспортной инфраструктур, отдельных объектов, без которых невозможна реализация заложенных в проекте генерального плана поселения первоочередных проектных решений.

Ниже приводится перечень первоочередных проектных работ:

- проект  изменений границы поселения.

Проекты планировки:

- территории всего населенного пункта Горный в пределах первой очереди строительства;

- территории всего населенного пункта Лесостепь;

- территории новой производственной зоны;

- территории рекреационной зоны, включающей спортивные устройства и парк вокруг водоема в верховьях балки Большая Журавка;

- территории коммунальной зоны с размещением кладбища, канализационных очистных сооружений и сооружений по очистке дождевых стоков.

2. Проекты инженерного оборудования

- проект подключения системы водоснабжения Горненского городского поселения к системе водоснабжения г.Шахты;

- проект сетей водоснабжения канализации населенного пункта Горный (реконструкция);

- проект сетей водоснабжения и канализации населенного пункта Лесостепь;

- проект системы водоотведения дождевых вод с территории Горненского городского поселения;

- проект очистных сооружений бытовой, канализационных сооружений и очистки дождевых вод;

- проект электроснабжения Горненского городского поселения (реконструкция);

- проект теплоснабжения, включая расширение котельной.

3. Транспортная инфраструктура:

- автодорога от н.п.Лесостепь на «М-4»;

- автодорога от н.п.Лесостепь на н.п.Горный.

4. Внешний транспорт

- автодорога Табунщиково-Горный;

- «М-4» -  н.п.Таловый – Красный Сулин с развязкой в разных уровнях через магистральную железную дорогу Ростов-на-Дону-Москва и через «М-4».

5. Рассмотрение предложений об изменении отвода для строительства храма в н.п.Горный.

# 13. План реализации генерального плана.

Проект плана реализации генерального плана детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2019 год) и расчетный срок (2030 год).

Задачами проекта плана реализации являются:

- подготовка материалов по составу правил землепользования и застройки для включения в Решение о подготовке правил землепользования и застройки Горненского городского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

• жилой фонд;

• культурно-бытовое обслуживание;

• транспортная инфраструктура;

• инженерная инфраструктура;

• санитарная очистка;

• охрана окружающей среды;

- определение ориентировочной стоимости строительства в целом по объектам 1 очереди.

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования, появления инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. Территории |
| 1 | Общая площадь муниципального образования в т.ч. | га | 372,9 | 452,0 | 452,0 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 291,6 | 412,6 | 435,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажной застройки | га | 115,0 | 135,1 | 138,8 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 0,3 | 5,2 | 6,4 |
|  | - производственных зон | га | 4,4 | 66,1 | 66,1 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 113,3 | 145,6 | 159,2 |
|  | - зеленые насаждений общего пользования | га | - | 2,0 | 16,0 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 58,6 | 58,6 | 23,5 |
| 1.2. | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | га | 81,3 | 39,4 | 42,0 |
| П. Население |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | % | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Ш. Жилищное строительство |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ.пл. | 47,7 | 63,0 | 75,0 |
| 2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 47,7 | 47,7 | 63,0 |
| 3 | Новое строительство | тыс.м2 | - | 15,3 | 12,0 |
| 4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 17,0 | 21,0 | 25,0 |
| 1У. Культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 148 | 165 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 300 | 311 | 333 |
| 3 | Больницы* | коек | - | 38 | 40 |
| 4 | Поликлиники* | пос./см | - | 51 | 54 |
| 5 | Клубы | мест | - | - | 350 |
| 6 | Библиотеки | тыс.томов | - | - | 18 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пола | - | 540 | 540 |
| 8 | Учреждения торговли | м2 торг.площ. | 336 | 840 | 900 |
| У. Транспортная инфраструктура |
| 1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | - | - | - |
| 2 | Протяженность основных транспортных поселковых улиц. | км | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Плотность сети наземного пассажирского транспорта в пределах застроенной территории | км/км2 | - | - | - |
| 4 | Обеспеченность населения инд.легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | ед. | 179 | 190 | 220 |
| У1. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: - на хоз.-питьевые нужды | м3/сут. «-« | 360 360 | 468 360 | 748 640 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | «-« | - | - | - |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: на хоз.-питьевые нужды | л/сут. на чел. «-« | 144 144 | 167 130 | 250 213 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | - | 21,2 | 25,6 |
| 2 | Канализация |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. | - | 138 | 515 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | «-« | - | 138 | 515 |
| 2.3 | Протяженность сетей: | км | 1,1 | 16,7 | 20 |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн.кВт.час/год | - | 2,1 | 2,3 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.час. | - | 760 | 760 |
| 4 | Теплоснабжение |
| 4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, В том числе: - районные котельные | Гкал/час «-« | - - | 1,3 1,3 | 1,3 1,3 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 0,3 | 0,95 | 0,95 |
| 5 | Газоснабжение |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 100 | 100 |
| 5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/год | - | 3538 | 4758 |
| 5.3 | Протяженность сетей | км | - | 3,8 | 3,8 |
| 6 | Связь |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 семей | - | 100 | 100 |
| У11. Инвестиции |
| 1 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана | млн.руб. | - | 656,81 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | «-« | - | 405,45 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | «-« | - | 120,0 | - |
|  | - инженерное оборудование, благоустройство и дорожное строительство | «-« | - | 131,36 | - |
| 2 | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб/чел. | - | 218,9 | - |
| 3 | Стоимость строительства на 1 кв.метр общей площади нового строительства площади | тыс.руб/м2 общей пл. | - | 42,9 | - |

*) Расчетная потребность в местах сети медицинского обслуживания реализована в ЦРБ г.Красный Сулин, где имеется фонд коек в стационаре, поликлиника, 15 бригад скорой помощи. Для улучшения обслуживания населения в поселке горный рекомендуется расширить ФАП для размещения кабинетов участкового (семейного)врача и стоматолога, находящихся в штате ЦРБ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ